Załącznik nr 2

Opis techniczny

Samochód osobowy fabrycznie nowy w ilości 2 szt., o minimalnych parametrach technicznych

- Silnik min. 1.6/ 90 KM diesel, turbodoładowany

- ABS z rozdziałem siły hamowania i wspomaganiem hamowania awaryjnego

- Poduszka powietrzna kierowcy

- Poduszka powietrzna pasażera

- Światła przeciwmgielne

- Wspomaganie kierownicy

- Szyby przednie elektryczne sekwencyjne z zabezpieczeniem antyzaciskowym

- Lusterka boczne sterowane elektrycznie

- Centralny zamek z pilotem

- Kanapa trzy osobowa dzielona 1/3, 2/3

- Część bagażowa wyłożona wykładziną

- Wszystkie szyby atermiczne

- Roleta bagażowa składana i wyjmowana

- Siedzenie pojedyncze pasażera z przodu

- Klimatyzacja

- Radio CD

- Lakier metalizowany srebrny

- Drzwi tylne otwierane do góry (klapa)

- Drzwi boczne przesuwne

- Czujnik cofania

- Zabezpieczenia: immobiliser i zabezpieczenie skrzyni biegów

- Hak holowniczy chowany

- Dodatkowy komplet opon z obręczami stalowymi  zimowe albo letnie ( w zależności od zaproponowanej wersji)

- Wykonawca zobowiązany jest do rejestracji samochodów. Koszty rejestracji ponosi Zamawiający.

- Samochody muszą spełniać europejskie standardy emisji spalin EURO5

Wartości emisji spalin nie mogą być wyższe niż:

Tlenek węgla CO – 0,5 g/km

Węglowodór HC – 0,05 g/km

Tlenek azotu NOx – 0,18 g/km

Cząstki stałe PM – 0,005 g/km

Dwutlenek węgla CO2 –165 g/km

Zużycie energii/paliwa – nie więcej niż 7 l/100km